# ПАСПОРТ

КОФЕМОЛКА

МОДЕЛИ: HKN-MС6, HKN-M6

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для измельчения кофейных зерен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HKN-MC6 | HKN-M6 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 230х140х430 | 230х140х430 |
| Установочная мощность, кВт | 0,2 | 0,2 |
| Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Емкость бункера для зерен, кг | 0,5 | 0,5 |
| Материал корпуса | Пластмасса | Пластмасса |
| Контейнер для сбора молотого кофе | Да | Нет |
| Масса, кг | 5,5 | 5,5 |

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОСТРУКЦИИ

- Корпус

- Винт М5

- Пружина

- Толкатель

- Регулировочный винт М6 толкателя

- Держатель ножа

- Регулятор помола

- Винт регулятора помола

- Бункер для зерен

- Крышка бункера для зерен

- Предохранитель

- Кнопка включения/выключения

- Двигатель

- Силиконовое кольцо

- Нижняя пластина

- Запасные предохранители

- Винты М3 крепления нижней пластины

- Ножки

- Контейнер для сбора молотого кофе (только для модели HKN-MC6)

- Крышка контейнера (только для модели HKN-MC6)

- Винты М4

- Зубчатый диск

- Держатель микропереключателя

- Микропереключатель

Держатель холдера (только для модели HKN-M6)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.

- Осмотрите оборудование на предмет внешних повреждений.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите кофемолку на устойчивую горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть сухой, чистой и выдерживать вес оборудования.

- Включите электропитание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).

- Откройте крышку, поместите ингредиенты в емкость для измельчения и плотно закройте крышку.

- Нажмите на кнопку включения/выключения [12].

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Настройте регулятор помола [7]. Цифра [9] означает максимальную степень помола, [1] – минимальную.

- Завинтите винт регулятора помола [8]. Если понадобится изменить степень помола, ослабьте винт и настройте регулятор заново.

- Загрузите зерна кофе в бункер для зерен [9].

- Закройте крышку бункера [10] и поставьте контейнер для сбора молотого кофе [19] на основание корпуса [1] (только для модели HKN-MC6). Если вы используете кофемолку HKN-M6, установите холдер на держатель [25] и слегка нажмите на микропереключатель [24] – кофемолка начнет измельчать кофейные зерна.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Нажмите на кнопку включения/выключения [12].

- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети должна осуществляться только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.

- Использование оборудования не по назначению не допускается.

- В процессе работы крышка кофемолки должна быть закрыта.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть моторный блок под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

# Text boxes

HKN-M6

HKN-MC6